# Предложение

# по инвестиционному проекту

"Освоение запасов угля

Черногорского месторождения

северо-западного  участка

города Черногорска Республики Хакасия»

Администрация муниципального образования город Черногорск

2011 год

Инициатор проекта:

Администрация города Черногорска

Глава города Черногорска

БЕЛОНОГОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Юридический адрес: 655154, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, д.66

тел.приемной 8(39031) 2-25-72; 2-26-40; факс 2-30-27

Е-mail: chernadm@yandex.ru

E-mail okpakuleva@yandex.ru

Цели проекта:    введение в эксплуатацию бывшей шахты «Енисейская», организация около 600 рабочих мест

- реконструкция бывшей шахты «Енисейская» и обогатительной фабрики.

- увеличение добычи угля к 2015 г. до 1,8 млн.тонн в год,  после  2017 года до 5 млн. тонн.

Для реализации инвестиционного проекта требуются инвестиции по предварительным оценкам около 1,5 - 1,8 млрд. рублей (для достижения добычи до 108 млн. тонн в год) .

За время эксплуатации месторождения  потребителями ее угля были предприятия Республики Хакасия. Основным потребителем продукции бывшей  шахты «Енисейская» были  теплоэлектростанции Красноярска, Новосибирска, Читы, Центральной части России, Череповецкая ГРЭС,  на севере Архангельская ГРЭС и т. д.

Среди зарубежных потребителей, поставки осуществлялись в Белоруссию, Украину, Латвию, Польшу, Швейцарию; потенциальными покупателями могут быть Словакия, Германия,  Польша,  Китай.  Реконструкция обогатительной фабрики и повышение глубины обогащения резко повысят качественные характеристики угля. Выпуск концентрата позволит восстановить поставки в Японию.

На территории города Черногорска кроме месторождений каменного угля имеются  солидные запасы аргиллитов и алевролитов (применяемых для изготовления кирпича марки 100-150, черепицы, и т.д.), клиежей (каменисто-подобная горная порода, применяемая в качестве гидравлической добавки при строительстве гидротехнических сооружений), строительного песка, гравия, бутового камня, известняков. Разведанные запасы сырья обеспечат работу предприятий строительной отрасли до  35 лет. Кроме того, на территории имеются нераспределенные участки недр, находящиеся в гос. резерве.

Черногорск исторически был промышленным центром. В 80-90-х годах он занимал третье место по выпуску валовой продукции в Красноярском крае после Красноярска и Норильска.

Республика Хакасия – один из старейших горнорудных районов на востоке России. Разрабатываются крупнейшее в стране Сорское месторождение молибденовых руд (около 25% общероссийских запасов), месторождения каменного угля Минусинского бассейна (около 3% общероссийских запасов), Абаканское и Тёйское железорудные месторождения (около 1% общероссийских запасов), многочисленные месторождения россыпного и рудного золота, другие виды минерального сырья. Кроме того, республика обладает высоким потенциалом по  ряду металлических полезных ископаемых (медные, полиметаллические, кобальтовые, марганцевые, вольфрамовые руды), широкому кругу нерудных полезных ископаемых (барит, бетонит, мрамор, гранит, известняк, поделочные камни, фосфориты, асбест, гипс), существуют перспективы разработки небольших нефтегазовых месторождений. Большинство крупных месторождений  по основным видам сырья уже разрабатывается.

На поле шахты «Енисейская» (была сдана в эксплуатацию в 1960 году) рабочими являются пласты "Двухаршинный", "Великан-П", "Мощный", "Гигант-1, П, Ш".

Максимальная глубина залегания рабочих пластов 230 метров, достигнутая глубина отработки 180 метров.

Промышленные запасы на 01.01.2010 г. составляют 28450 тыс.т.

Запасы угля Черногорского месторождения содержат  эергетические угли марки "Д":

- уголь марки Др (длиннопламенный рядовой, фракции 0-200 мм)

- уголь марки Дпк (длиннопламенный, сортовой, полуконцентрат, фракции 50-200 мм)

- уголь марки Дмсш (длиннопламенный, сортовой, мелкий-семечко-штыб, фракции 0-50 мм)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Угля Черногорского месторождения

| №№ пп | Наименование показателей | ДПК | ДМСШ | ДР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марка угля | Д | Д | Д |
| 2. | Размер кусков | /25-200/ | /0-25/ | /0-200/ |
| 3. | Гранулометрический состав, % |  |  |  |
|  | 100-200мм | 12 |  | 14,6 |
|  | 50-100мм | 23,6 |  | 17,3 |
|  | 25-50мм | 50,8 |  | 13,1 |
|  | 13-25мм | 10,8 | 5,3 | 16,2 |
|  | 6-13мм | 1,5 | 64,7 | 18,4 |
|  | 3-6мм | 0,7 | 13,0 | 10,1 |
|  | 1-3мм | 0,3 | 12,0 | 8,0 |
|  | 0-1мм | 0,3 | 5,0 | 2,1 |
| 4. | Недопустимое содержание нижнего класса | 15 |  |  |
| 5. | Влага, % | 9,0-10,3 | 9,0-10,5 | 9,0-10,5 |
| 6. | Зольность, % | 18,0-19,0 | 20,0-21,0 | 19,0-21,0 |
| 7. | Выход летучих, % | 39-42,5 | 39-42,5 | 39-42,5 |
| 8. | Сера, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9. | Высшая теплота сгорания, ккал/кг | 7600 | 7550 | 7500 |
| 10. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 5600 | 5400 | 5400 |
| 11. | Коэффициент размолоспособности | 1,8 | 1,1 |  |
| 12. | Индекс свободного вспучивания | 1/2 | 1/2 |  |
| 13. | Температура плавления золы в окислительной среде и полувосстановительной среде: |  |  |  |
|  | а/момент размягчения | 1311 | 1311 | 1311 |
|  | б/момент полушария | 1352 | 1352 | 1352 |
|  | в/момент жидкоплавленного состояния | 1388 | 1388 | 1388 |
| 14. | Состав зольного остатка, % |  |  |  |
|  | SiO | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
|  | Al2O3 | 29,18 | 29,18 | 29,18 |
|  | Fe2O3 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
|  | CaO | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  | MgO | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | Na2O+K2O | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | TiO | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | P2O5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | SO3 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Прочие | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15. | Элементный состав, % |  |  |  |
|  | Углерод | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
|  | Водород | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Азот | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Кислород | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | Сера | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Прочие | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Сравнительный анализ качества углей шахты «Енисейская» и других угледобывающих компаний

| Компания | Марка | Vdaf, % | Wr, % | Ar, % | Sd, % | Qr, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рядовые угли |
| Ш. «Енисейская» | Др | 42,5 | 13 | 19,5 | 0,3 | 5400 |
| «Восточно-Бейский» разрез | Др | 41,2 | 15 | 17,6 | 0,6 | 5400 |
| ОАО «Разрез Изыхский» | Др | 39 | 20 | 30 | 0,5 | 4600 |
| ООО «СУЭК Хакасия» ш. «Хакасская» | Др | 40,1 | 18 | 25 | 0,5 | 4600 |
| Сортовые угли |
| Ш. «Енисейская» | ДПКО | 42,5 | 13 | 19,5 | 0,3 | 5600 |
| «Восточно-Бейский» разрез | ДПКО | 41,2 | 14 | 18 | 0,59 | 5400 |
| ОАО «Разрез Изыхский» | ДПКО | 39 | 20 | 30 | 0,5 | 4700 |
| ООО «СУЭК Хакасия» ш. «Хакасская» | ДПКО | 42,5 | 18 | 27 | 0,5 | 5400 |

По основным качественным показателям (зольность, теплота сгорания, содержание серы) рядовые энергетические угли Черногорского месторождения являются конкурентоспособными.

Угли, добываемые на Черногорском месторождении обладают хорошими показателями качества, низко сернистые, малофосфористые, высоко-летучие, что будет способствовать успешному сбыту угля.

Территория бывшей шахты «Енисейская» расположена в северной части Черногорского место-рождения.

Поле шахты граничит на востоке - с полем отработанной шахты "Абаканская", на западе - с полем действующей шахты

«Хакасская», принадлежащей ОАО «СУЭК-Хакасия». Северной  границей шахтного поля служит выход под наносы пласта Гигант П, а южной - границы резервного поля.

На северо-восточной окраине Черногорского месторождения расположен город Черногорск

Имущественный комплекс бывшей шахты «Енисейская» связана железнодорожной веткой со станцией Ташеба и через нее с Южно-Сибирской и Транссибирской железнодорожными магистралями.

Электроэнергию получает от ОАО "Черногорское Энергоуправление" по ЛЭП-6 квт.

Водоснабжение шахты осуществляется от городского водопровода.

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким засушливым летом, с резким колебанием температуры воздуха в течение года, месяца, суток.

Максимальная глубина промерзания почвы З м. Район относится к сейсмичным. Сейсмичность района согласно СНиП 11-7-81, дополнение к нему № 91 от 27 12 99г. - 7 баллов с 10 % степенью сейсмической опасности. Категория грунтов по сейсмическим воздействиям —11.

Сеть грунтовых и шоссейных дорог в районе месторождения пригодна для автоперевозок в течение всего года.

В настоящее время на поле шахты ведется отработка угольных пластов черногорской свиты. Максимальная глубина залегания угольных пластов в пределах горного отвода шахты составляет 230 м (абсолютная отметка +65м). Отработка запасов пласта Мощный производилась на глубинах 140-150м (лава 81).

Углевмещающие породы представлены алевролитами, аргиллитами, их углистыми разностями, песчаниками. В разрезе преобладают глинистые разности пород. Шахтное поле расположено на площади распространения побережной и черногорской свит каменноугольной системы /С2-зрв С2 /, которые сверху перекрыты сплошным чехлом делювиальных четвертичных отложений, представленных супесями и суглинками, мощностью от 0,5 до 7м.

Тектоника всего Черногорского каменноугольного месторождения, в том числе и шахтного поля, простая. Простирание пластов северо-восточное, падение юго-восточное. Угол падения составляет 5-8° на выходах пластов на поверхность и 3-4° - ближе к центру Черногорской мульды. Кровля и почва пластов слабо волнистые Крупных разрывных нарушений не установлено. Мелкие, с амплитудой смещения до 1м, часто встречаются по пласту Мощный. Отмечены единичные дизъюнктивы с амплитудой смещения до Зм, пересекающие несколько пластов. Нарушения особого влияния на ведение эксплуатационных работ не оказывают.

Трещиноватость в боковых породах выражена слабо. Как правило, проявляются тектонические трещины скола диагональные кососекущие. Количество трещин 0-5 штук на 1пог.м. Интенсивность трещиноватости увеличивается к выходам за счет трещин выветривания.

В угольных пластах хорошо развита система трещин кливажа с азимутом простирания СЗ 280-290° с углом падения около 90°. Интенсивность трещиноватости зависит от типа угля и колеблется от 5 до 100 штук на 1 пог.м. По отношению к пластам они диагональные, преимущественно нормально секущие. Трещины других систем выражены не так четко.

В целом, геологические условия оцениваются как простые.

Водоприток в горные выработки шахты происходит за счет подземных вод черногорской и белоярской свит. Кроме того, на обводнение горных выработок оказывают влияние воды затопленного отработанного вышележащего пласта Новый и воды, скопившиеся в отработанных пространствах пластов черногорской свиты. Фактический приток воды в шахту по данным водоотлива составил в 2008 г. около 350 м3/час. Вода в выработки обычно поступает в виде слабого высачивания из почвы и бортов, капежа, реже струй с кровли. Водопритоки в действующие горные выработки усиливаются в местах скопления воды в отработанных вышележащих угольных пластах.

Из-за того, что южная часть горного отвода шахты находится под затопленными выработками пластом Новый, а на востоке граничит с отработанной и затопленной шахтой «Абаканская», шахта по гидрогеологическим условиям была отнесена к третьей группе сложности. Статический уровень воды в выработках шахты «Абаканская» держится на отметке +255 м, по затопленному пл. Новый - +252 м.

Подземные воды характеризуются повышенной минерализацией, высокой жесткостью, обладают сульфатной агрессивностью по отношению к обычному цементу.

Угли шахты склонны к самовозгоранию, пыль взрывоопасная. За время работы шахты, внезапных выбросов угля и вмещающих пород не было. Выделение метана по выработкам шахты обнаруживалось только после производства взрывных работ и при пожарах.

По результатам исследований, выполненных во время проведения геологоразведочных работ, угли отнесены к малосернистым и малофосфористым. В целом для угольных пластов Черногорского месторождения отмечены промышленные содержания скандия, кобальта, германия и стронция.

В углевмещающих породах содержание свободной двуокиси кремния более 10 % - породы относятся к силикозоопасным.

| Наименование пласта | Мощность пластов, м от-до, средняя | Плотность, т/мз | Расстояние до нижележащего пласта по нормали, м | Количество пачек, строение пласта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая | полезная |  |  |  |
| Двухаршинный | 1,0-1,41 1,18 | 1,0-1,33 1,11 | 1,28 | 22 | 1 простое |
| Великан-П | 1,0-4,70 1,87 | 1,0-3,90 1,66 | 1,40 | 16 | 2-5 сложное |
| Мощный | 1,75-5,40 3,75 | 1,65-4,55 3,44 | 1,32 | 24 | 1-7 сложное |
| Гигант-1 | 1,0-3,96 1,91 | 1,0-3,60 1,74 | 1,36 | 6 | 1-4 сложное |
| Гигант-П | 1,0-2,51 1,55 | 1,0-2,34 1,47 | 1,37 | 5,5 | 1-5 сложное |
| Гигант-Ш | 1,0-2,05 1,25 | 1,0-2,0 1,23 | 1,41 | - | 1-5 сложное |

Пласт Двухаршинный в пределах границ горного отвода в основном отработан. Сложен он полублестящими углями. Непосредственная кровля средней устойчивости, но на отдельных участках заметно ослабленная. Почва устойчивая. Для доработки пласта необходимо решить вопрос с водопонижением в выработках затопленного вышележащего пласта Новый.

Пласт Великан-П состоит из 2-5 пачек. В составе верхней пачки резко преобладают матовые угли, в средних - полублестящие, в нижней -полуматовые и матовые. Мощность пачек 0,3-1,25м. Породные прослойки мощностью 0,10-0,3 5м сложены алевролитами, аргиллитами, углистыми сланцами.

В пласте Мощный выделяются две части: верхняя мощностью 2,8-4,4м и нижняя мощностью до 1 м. Верхняя часть является рабочей и сложена полублестящими и полуматовыми углями. Породными прослоями мощностью до 0,1м она бывает разделена на 2-4 угольные пачки. Кроме того, здесь выделяются 2 горизонта линз сидеритизированных пород мощностью 0,3-0,5м, иногда до 0,8м. Нижняя часть пласта преимущественно некондиционная, представлена чередованием разного типа углей, углистых алевролитов и аргиллитов. На отдельных участках в кровле пласта наблюдаются углистые сланцы мощностью до 0,9м, которые в своей нижней части иногда переходят в матовые угли. Непосредственная кровля пласта от неустойчивой до средней устойчивости, почва рабочей части склонна к пучению.

Пласт Гигант-1 состоит из 1-4 пачек угля мощностью 0,3-2,15 м. В составе пачек преобладают полублестящие и полуматовые угли, встречаются прослои и слои матовых высокозольных углей. Мощность породных прослоев 0,05-0,4м, сложены они аргиллитами, углистыми аргиллитами и углистыми сланцами. Встречаются редкие маломощные линзы сидеритизированных пород. Непосредственная кровля неустойчивая, возможна ложная кровля до 0.3м.

В пласте Гигант-П мощность угольных пачек 0,2-1,8м. Представлены они полублестящими углями с прослоями полуматовых. Мощности породных прослоев 0,1-0,2м., сложены они аргиллитами, алевролитами и их углистыми разностями. Непосредственная кровля устойчивая и средней устойчивости, почва устойчива.

Пласт Гигант-Ш невыдержанный, рабочей мощности достигает на ограниченной площади, состоит из 1-5 пачек угля. Рабочая мощность пласта 1-2 м. Пласт еще не отрабатывался.

Угли пластов марки Д, энергетические, вязкие.

На шахте принята система отработки длинными столбами по простиранию с полным обрушением кровли. Раскройка шахтного поля и отработка  запасов   ведется   по   "Проекту   прирезки   запасов   поля   28   к горизонту +127м шахты "Енисейская", выполненного "Востсибгипрошахт" в 1992 году.

По пласту Мощный предполагается отработка лав с запасами 8915 тыс.тонн в пределах существующего горного отвода. В дальнейшем предполагается прирезка Южного резервного поля  с запасами угля 17 млн. т.

Положительным фактором является  наличие опытной и квалифицированной рабочей силы.

Развитие предприятия возможно при обновлении  и реконструкции имущественного комплекса шахты и обогатительной фабрики, обновление парка транспортного и проходческого оборудования, приобретение комплекса очистного оборудования. Проект предполагает: приобретение имущественного комплекса ш.Енисейская, приобретение лицензии на аукционе, оформление земельного участка, приобретение оборудования для проходки и добычи и оборудования для обогатительной фабрики, технический проект модернизации шахты, откачку вод из шахты. Состояние шахтного комплекса нуждается в полной  реконструкции.